2021年度

河南省漯河市生态环境质量概要

河南省漯河生态环境监测中心

二○二一年一月

一、环境空气

1、环境空气

2021年，我市市区环境空气质量指数为1.02，空气质量为轻污染，影响环境空气质量的首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。

漯河市市区环境空气中污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳和臭氧年均值浓度分别为8μg/m3、22μg/m3、80μg/m3、49μg/m3、0.7mg/m3、102μg/m3（以上均为剔除沙尘天气后数据）。

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），采用六项污染物综合评价，漯河市空气质量超出二级标准；以优、良天数法评价，漯河市环境空气共监测365天，优、良达标天数260天，优良达标率为71％。

2017-2021年连续五年全市空气质量明显好转，主要污染物PM10、PM2.5、综合指数均呈逐年递减趋势。

2、降水

2021年，漯河市大气降水pH平均值6.77，pH最小值6.3，最大值7.81。两测点年平均降雨量为668.1mm，其中环保局年降雨量为784.9mm、马湾年降雨量为551.2mm，电导率年均值为6.99ms/m，硫酸根离子年均值为12.1mg/L，硝酸根离子年均值为1.61mg/L，氟离子年均值为0.02mg/L，氯离子年均值为7.03mg/L，铵离子年均值为1.11mg/L，钙离子年均值为5.86mg/L，镁离子年均值为0.86mg/L，钠离子年均值为1.98mg/L，钾离子年均值为0.70mg/L ，年内未发生酸雨。

二、地表水环境质量

（一）地表水环境质量

2021年，全市河流水质级别为优。境内8个主要河流水体，水质类别评价结果为：澧河、汾河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类，水质级别为优；沙河、颍河、清潩河、三里河、黑河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，水质级别为良好；唐江河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类，水质级别为轻度污染。

与上年相比，全市河流水质级别保持优。

境内8个主要河流12个监测断面中： 2个断面水质达到Ⅱ类，占监测断面的16.7%；9个断面水质达到Ⅲ类，占监测断面的75.0%；1个断面水质达到IV类，占监测断面的8.3%。

图一  2021年漯河市主要河流断面水质类别比例

澧河

2021年，漯河市澧河总体上为Ⅱ类水质，水质级别为优。

澧河上共设两个监测断面，上游舞阳叶舞公路桥断面为Ⅲ类水质，下游漯河三里桥断面为Ⅱ类水质。

与上年相比，澧河水质级别保持优。上游上游舞阳叶舞公路桥断面水质级别由优变为良好，下游漯河三里桥断面水质级别保持优。

沙河

2021年，漯河市沙河总体上为Ⅲ类水质，水质级别为良好。

沙河上共设两个监测断面，上游舞阳马湾断面为Ⅲ类水质，下游西华程湾断面为Ⅲ类水质。

与上年相比，沙河水质级别保持良好。上游舞阳马湾断面水质级别保持良好，下游西华程湾断面水质级别由优变为良好。

颍河

2021年，漯河市颍河总体上为Ⅲ类水质，水质级别为良好。

颍河上共设两个监测断面，上游临颍吴刘闸断面为Ⅲ类水质，下游西华址坊断面为Ⅲ类水质。

与上年相比，颍河两断面水质级别均保持良好。

清潩河

2021年，漯河市清潩河总体上为Ⅲ类水质，水质状况为良好。

清潩河上共设两个监测断面，上游临颍高村桥断面为Ⅲ类水质，下游鄢陵陶城闸断面为Ⅲ类水质。

与上年相比，清潩河两断面水质级别均保持良好。

汾河

2021年，漯河市汾河商水双桥监测断面为Ⅱ类水质，水质级别为优。

与上年相比，汾河水质级别保持优。

黑河

2021年，漯河市黑河郾城漯邓桥监测断面为Ⅲ类水质，水质级别为良好。

与上年相比，黑河水质级别由轻度污染变为良好。

三里河

2021年，漯河市三里河舞阳栗园桥监测断面为Ⅲ类水质，水质级别为良好。

与上年相比，三里河水质级别保持良好。

唐江河

2021年，漯河市唐江河西平寺后张监测断面为IV类水质，水质级别为轻度污染。

与上年相比，唐江河水质级别由良好变为轻度污染。

（二）地表水责任目标断面水质及达标率

2021年，我市7个地表水责任目标断面中，按考核因子平均浓度计，I-Ⅲ类水质断面6个，占85.7%；Ⅳ类水质断面1个，占14.3%。与上年相比无变化。

2021年，我市7个地表水责任目标断面水质达标率为76.0%，同比下降20.4%。

图二  2021年漯河市责任目标断面氨氮年均浓度变化图（单位：mg/L）

图三  2021年漯河市责任目标断面化学需氧量年均浓度变化图（单位：mg/L）

图四  2021年漯河市责任目标断面总磷年均浓度变化图（单位：mg/L）

三、城市饮用水源质量

2021年，漯河市城市地表水饮用水源地水质级别为优，综合评价指数为0.453。

与上年相比，漯河市城市地表水饮用水源地水质级别保持优。

2021年，漯河市城市地下水饮用水源地水质级别为良好，两个监测断面综合评价指数分别为：二水厂0.715；三水厂0.716。

与上年相比，漯河市城市地下水饮用水源地水质级别保持良好。

四、城市地下水质量

2021年，漯河市城市地下水质量为良好，综合定性评价分值为2.13。

与上年相比，漯河市城市饮用水源地水质级别保持良好。

五、声环境质量：

5.1城市区域噪声：2021年，漯河市城市建成区环境噪声平均等效声级53.3分贝，质量级别为较好。与上年相比，环境噪声平均等效声级下降0.2分贝，声质量级别不变，声环境质量保持稳定。

5.2道路交通噪声：2021年，漯河市城市道路交通噪声平均等效声级为59.9分贝，声环境质量级别为好；与上年相比，噪声等效声级下降0.4分贝，声质量级别不变。

5.3功能区噪声：2021年对漯河市功能区噪声进行监测，监测结果为：文化区昼间、夜间等效声级分别为：50.3dB（A）、40.4dB（A），均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)1类标准要求，其中昼间达标率为92.9%，夜间达标率为89.1%；商业、居住混合区昼间、夜间等效声级分别为：55.5dB（A）、45.1dB（A），均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准要求，昼间达标率为91.4%，夜间达标率为98.4%；工业区昼间、夜间等效声级分别为：60.8dB（A）、46.3dB（A），均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)3类标准要求，昼间达标率为90.6%，夜间达标率为100%。交通干线道路两侧区昼间、夜间等效声级分别为：61dB（A）、47dB（A），均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a类标准要求，昼间达标率为98.4%，夜间达标率为96.9%。

2022年1月26日